## Slide 1
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ
İçindekiler
Giriş
Birleşik Devre Tasarım Esasları
Kodlama İle İlgili Lojik Devreler
Doç. Dr. Orhan ER

## Slide 2
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ
Doç. Dr. Orhan ER
Dijital sistemlerde kullanılan mantık devreleri, bileşik (combinational) devreler ve ardışıl sıralı (sequential) devreler şeklinde gruplandırılabilir. Temel lojik kapılardan oluşan ve devrelerin çıkışları doğrudan girişlerin o anki durumlarına göre belirlenen devrelere, ‘bileşik mantık devreleri’ denir. Bileşik devreler bazen, ‘birleşik mantık devreleri’ olarak ta isimlendirilir. Bir bileşik devre, giriş değişkenleri, lojik kapılar ve çıkış değişkenlerinden oluşur. Lojik kapı, giriş değişkenlerini alır, bunları işler ve çıkış için bilgi (değişkenler) üretir. Yapılan işlem, ikili giriş verilerin işlenmesi ve uygun çıkış verileri şekline dönüştürülmesidir.
1. Giriş

## Slide 3
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Giriş verileri; bir harici kaynaktan gelen ‘n’ sayıda ikili giriş değişkenlerini, çıkış verileri; bir harici devreye doğru yönelmiş ‘m’ sayıda çıkış değişkenlerini içerir. Giriş değişkenlerinin değeri, 2n sayıda farklı ikili giriş kombinasyonundan birisi olabilir ve her bir giriş kombinasyonu için yalnızca bir çıkış kombinasyonu mevcuttur.
Çok farklı uygulama alanları bulunan bileşik mantık devreleri, dört farklı grup altında incelenebilir:
Kodlama ile İlgili Lojik Devreler: Kodlayıcı (Encoder), Kod çözücü (decoder), Kod değiştirici / çevirici (Code converter).
Çoklayıcı Devreler, Veri seçiciler (Multiplexer-Data selector).
Azlayıcı Devreler, Veri dağıtıcılar (Demultiplexer - Data distributor).
Kıyaslama ve Aritmetik İşlemler ile İlgili Devreler: Karşılaştırıcı (comparator), Toplayıcı (adder), Çıkarıcı (substractor), Çarpıcı (multiplier).
1. Giriş

## Slide 4
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
Bir bileşik devrenin tasarımı, problemlerin ifade edilmesiyle başlayıp, lojik devrenin çizilmesi ile biter. Lojik tasarımın içerdiği işlem basamakları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Problem belirlenir.
Giriş değişkenlerinin sayısı ve gerekli çıkış değişkenleri tespit edilir.
Giriş ve çıkış olarak kullanılacak değişkenlere isim verilir.
Giriş ve çıkış değişkenleri arasındaki gerekli ilişkiyi belirleyen doğruluk tablosu yapılır.
Her bir çıkış için uygun Boolean fonksiyonu yazılır.
Elde edilen Boolean fonksiyonları sadeleştirilir.
Lojik devre çizilir.
2. Birleşik Devre Tasarım Esasları

## Slide 5
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
İşlem basamakları içerisinde en çok dikkat edilmesi gereken adım, sözlerle çerçevesini çizdiğimiz işlemlerin doğruluk tablosu haline getirilmesidir. Çünkü bu aşamada yapılacak bir hata, daha sonraki tüm adımlarda hatalı işlem yapılması sonucunu doğurur. Doğruluk tablosundan elde edilen çıkış eşitliklerini sadeleştirmek için, sadeleştirme yöntemlerinden uygun olan birisi kullanılabilir. Sadeleştirilen eşitliklerin aşağıdaki özellikleri taşıması istenir:
En az sayıda lojik kapı içermesi.
Her bir kapının en az sayıda girişe sahip olması.
Devrenin minimum yayılım zamanına sahip olması.
Devrenin minimum sayıda bağlantı içermesi.
Her bir kapının, sürme kapasitesi sınırının altında eleman sürmesi.
Buradaki tüm kriterlerin aynı anda sağlanması mümkün olmayabilir. Bu durumda, kriterler arasından tasarlanan devrenin aranan özelliklere göre seçim yapılır.
2. Birleşik Devre Tasarım Esasları

## Slide 6
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
Daha önceki konularda işlenen kodlama işlemi, dijital bilgisayarlarda yoğun olarak gerçekleştirilen işlemlerden birisidir. Bilgisayarda yapılan işlemleri blok şema olarak göstermek, bilgisayarda yapılan kodlama ile ilgili işlemler hakkında fikir verebilir. Bilgisayarda gerçekleştirilen işlemleri özetleyen sonraki slayttaki şemadan görüleceği üzere; veri, bilgisayarın merkezi işlem birimi ile çevre birimleri arasında kodlanmış olarak (ASCII kodu) gönderilir.
Kodlanmış bilgiler klavye, optik okuyucu gibi karakter kaynaklarından elde edilir. Bu kaynaklardan elde edilen bilgiler ASCII kodundadır. Bilgisayarın merkezi işlem biriminin (MİB) ikili sayılarla çalışması nedeniyle, ASCII kodlanmış karakterler MİB girişinde ikili sayılara dönüştürülür. Veriler üzerinde yapılan tüm işlemler, MİB’de ikili sayı formunda gerçekleştirilir.
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 7
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 8
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
1. Kodlayıcı Devreler (Encoders)
‘n’ bit girişli bir sistemde, girişindeki bilgiyi ikili sayı sisteminde kodlanmış olarak çıkışında veren bileşik devreye, ‘kodlayıcı devre’ (encoder) denir.
Farklı bir bakış açısı ile, insanlar tarafından kolayca anlaşılabilen rakam ve karakterlerin farklı bilgiler şekline dönüştürülmesini sağlayan devreler, ‘kodlayıcı devreler’ olarak isimlendirilir.
Kodlayıcı devrelerde, herhangi bir anda girişlerden sadece bir tanesi aktif olabilir ve aktif olan girişe göre ‘m’ bitli çıkış kodu üretilir.
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 9
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
1. Kodlayıcı Devreler (Encoders)
Dört girişe sahip bir kodlayıcının çıkışı, ikili sisteme dönüştürülebilir. Dört giriş, çıkışta iki bitlik ikili sayı ile temsil edilir. Girişlerden herhangi birinin aktif olması ile çıkışlar uygun kombinasyonu alır. Bu devreye, ‘4 girişten 2 çıkışa kodlayıcı devresi’ denebilir. Aynı şekilde 8 giriş ile 3 çıkışlı bir kodlayıcı tasarlanabilir.
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 10
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 11
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 12
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
1. Kodlayıcı Devreler (Encoders)
Aynı anda yalnız bir girişin aktif olduğu durumlarda kodlama işlemi gerçekleştirilir. Birden fazla girişin aynı anda aktif olması durumunda problem oluşur. Bu durumda çıkışta kodlanan bilgi, girişlerden farklı bir değeri ifade eder. Bu problemi ortadan kaldırmak yani iki girişin aynı anda aktif olmasını önlemek için, öncelikli kodlayıcı olarak isimlendirilen sistem uygulanır.
Öncelikli kodlayıcı sistemde, birden fazla girişin aynı anda ‘1’ olması durumunda girişlerden yalnızca biri seçilir (en yüksek değere sahip olan) ve seçilen girişe göre çıkış verilir. 74147, 74LS148, 4532 ve 74HC147 entegreleri, öncelikli kodlayıcılı entegrelerdir.
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 13
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
1. Kodlayıcı Devreler (Encoders)
Onluk sistemden ikili sisteme kodlayan bir kodlayıcı devresi (BCD), 74147 entegresi kullanılarak gerçekleştirilebilir. 74147 entegresi 9 adet girişe (aktif ‘0’) sahiptir ve bu girişler 1’den 9’a kadarki sayıları temsil ederler. Çıkışlarda elde edilen kodlanmış değerler, en yüksek değerlikli girişin terslenmiş BCD kodlu eşdeğeridir.
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 14
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
1. Kodlayıcı Devreler (Encoders)
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 15
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
1. Kodlayıcı Devreler (Encoders)
74147 entegresinin doğruluk tablosu incelenirse; ilk satırın çıkışındaki değerin 0000’ın tümleyeni (tersi) yani 1111 olduğu ve bunun BCD 15’e karşılık geldiği görülür. İkinci satırdaki çıkış değerlerinin A9’nun karşılığı olarak 1001 değerinin tümleyeni yani 0110 olduğu bulunur. Takip eden satırlarda, aynı şekilde aktif olan girişin karşılığı olan ikili sayının tümleyeninin bulunduğu görülür. 74147 entegresi çıkışı, girişlerden hiçbirinin aktif olmadığı durumda 1111 olur ve bu değer 0’ı temsil eder. Onlu sistemden BCD’ye kodlayıcı devrelerin en basit şekli, diyot matrisle yapılan ve anahtar kodlayıcı (switch encoder) diye isimlendirilen kodlama devresidir. Bu şekilde yapılan bir kodlama işleminde; anahtarlardan birisi kapatıldığı zaman, devre kapatılan anahtara bağlı olarak çıkışında uygun ikili sayı üretir. Örneğin; 3 nolu anahtara basıldığı zaman çıkışta ‘0011’ değeri okunurken, 7 nolu anahtara basıldığı anda ‘0111’ çıkışı elde edilir.
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 16
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER

## Slide 17
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
2. Kod Çözücüler (Decoders)
Dijital sistemlerde bilgiler ikili sayılar olarak temsil edilir ve yapılan işlemler ikili sayılarla gerçekleştirilir. 'Kod çözücü' (decoder) devresi; kodlayıcı devresinin tersini yaparak, ‘n’ sayıdaki giriş hattından gelen ikili bilgileri maksimum 2n sayıda çıkış hattına dönüştüren bileşik bir devredir. Diğer bir deyişle; değişik formlarda ifade edilen bilgilerin insanların kolayca anlayabileceği şekle dönüştürülmesini sağlayan devreler, ‘kod çözücü devreler’ olarak isimlendirilir. Kodu çözülen ‘n’ bitli bilginin kullanılmayan girişleri varsa kod çözücü çıkışındaki çıkış sayısı 2n’den az olur.
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 18
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
2. Kod Çözücüler (Decoders)
iki giriş ve dört çıkışlı çözücü devresi lojik şeması görülmektedir. Bu devrede iki bitlik girişin kodu çözülerek, dört farklı çıkış üretilir. Her bir giriş kombinasyonunda yalnızca bir çıkış ‘1’ durumundadır. Örneğin; 00 giriş durumunda Q0 çıkışı ‘1’ durumunda iken, 10 giriş kombinasyonunda Q2 çıkışı ‘1’ değerini alır.
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 19
Doç. Dr. Orhan ER
2. Kod Çözücüler (Decoders)
İkili sistemden onlu sisteme kod çözücü devresi, girişinden uygulanan ikili bilgilere göre çıkışlarından birisi ‘0’ değerini alır (LED yanar). Çıkışlardaki LED’lerden her birisi onlu sistemdeki sayılardan birisini temsil eder.
Sonraki slaytta yer alan devrede her iki girişin ‘0’ olması durumunda; girişlerin terslenerek uygulandığı ‘A’ kapısının çıkışı ‘0’ değerini alır ve katodundaki gerilim anoduna göre (-) olan LED yanar. Diğer kapı devreleri giriş değerlerine göre çıkışlarında uygun olan LED’in yanmasını sağlar. Her bir LED bir onlu sayıyı temsil ettiğinden onlu değer çıkıştan bulunmuş olur.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 20
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
NAND kapıları ile oluşturulan ikili sistemden onlu sisteme kod çözücü devresi.

## Slide 21
Doç. Dr. Orhan ER
2. Kod Çözücüler (Decoders)
Örnek 1: BCD’den onlu sisteme çevirimde kullanılan ve 0-9 arasındaki sayılara kod çözme işlemini gerçekleştiren devreyi tasarlayalım.
Bu şekilde çalışan kod çözücüler entegre devre olarak imal edilmiş olsalar da kod çözücü tasarlama mantığı açısından iyi bir örnek olacaktır. BCD’den onlu sisteme kod çözücü devresinin dört bitlik girişine karşılık, her biri bir ondalık sayıyı temsil eden 10 çıkış bulunur. Bu şekildeki bir devre, ‘4 giriş / 10 çıkışlı BCD kod çözücü’ olarak isimlendirilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 22
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER

## Slide 23
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER

## Slide 24
Doç. Dr. Orhan ER
2. Kod Çözücüler (Decoders)
Örnek 1: Tasarım sırasında devrenin 10 çıkışının bulunması nedeniyle, 10 tane Karnaugh haritası çizip herbirine ait ilgili fonksiyonu yazmak gerekir. Aynı anda çıkışlardan yalnızca biri ‘1’ olacağından, çıkışları Q0 - Q9 şeklinde isimlendirip ilgili hücrelere yerleştirmek, fonksiyonları yazmamıza imkan tanır. Eşitlikleri yazmada, BCD sistemde kullanılmayan sayıları temsil eden kombinasyonlar fark etmeyen olarak ifade edilir.
Fark etmeyenleri de kullanarak (karnaugh haritasında ‘d’ ile gösterilen), her bir çıkış için ilgili fonksiyonları yazarsak;
D0=A′B′C′D′, D1=A′B′C′D, D2=A′B′CD′, D3=B′CD, D4=BC′D′,
D5=BC′D, D6=BCD′, D7=BCD, D8=AB′, D9=AD
eşitlikleri elde edilir. Elde edilen eşitlikleri gerçekleştirecek lojik kapıların çizilmesi ile şekildeki lojik devre oluşur.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 25
Doç. Dr. Orhan ER
2. Kod Çözücüler (Decoders)
Kod çözücüler, bilgisayarlarda hafıza devrelerinde depolanan bir bilginin adresini bulmak amacı ile yaygın olarak kullanılırlar. 7442 entegresi BCD’den onlu sisteme kod çözme işlemini yapar. 7445 entegresi ise BCD’den onlu sisteme kod çözücü / sürücü devresidir. Sürücü terimi, entegrenin açık-kollektör olması nedeniyle verilmiştir.
Diğer bir kod çözücü uygulaması, ikili bilgilerin onlu olarak görüntülenmesini sağlayan, ikili’den yedi parçalı göstergeye çevirme yapan kod çözücü devresidir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 26
Doç. Dr. Orhan ER
3. Çoklayıcılar - Veri Seçiciler (Multiplexers - Data Selectors)
Çok sayıdaki giriş bilgisinin zaman paylaşımlı olarak sırayla çıkışa aktarılması olayı, ‘multiplexing - veri seçme / çoklama’ olarak tanımlanır.
Bir çok giriş hattından gelen bilgilerden birisini seçerek uygun çıkış hattına yönlendirilmesini sağlayan bileşik devrelere ‘çoklayıcı / veri seçici devreler’ (multiplexer) denir ve ÇOĞ (MUX) sembolü ile gösterilir.
Birçok veri transferi, zaman paylaşım tekniği kullanılarak multiplekser devreleri yardımıyla gerçekleştirilir. Çoklayıcılar, orijinal isminden hareketle çoğu kere ‘multiplexer-multipleksır’ olarak adlandırılır. Kitapta üç isim beraber kullanılacaktır.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 27
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 28
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler
Veri seçici devresinde girişteki bilgilerden uygun olanının seçilmesi işlemi seçme girişleri (select inputs) ile yapılır. Veri seçicilerde, 2n sayıdaki giriş hattından uygun olanı seçmek için ‘n’ sayıda seçme hattına ihtiyaç vardır. Dijital olarak kontrol edilebilen çok pozisyonlu anahtar gibi işlem yapan veri seçiciler, seçme hattının girişlerindeki değere göre çıkışa aktarılacak giriş hattına karar verir.

## Slide 29
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 30
Doç. Dr. Orhan ER
3. Çoklayıcılar - Veri Seçiciler (Multiplexers - Data Selectors)
Multipleksırları paralel bağlayarak giriş sayısını artırmak mümkündür. 8 girişli iki multipleksır ile 16 girişli multipleksır oluşturulması görülmektedir. Bu bağlantıda, iki multipleksırın çıkışı birleştirilerek tek çıkış haline getirilmiştir. S3, S2, S1, S0 seçici girişleri ile, 16 veri girişinden birisinin çıkışa aktarılması mümkündür.
S3 seçici girişi multipleksırlerden hangisinin aktif olacağına karar verir. S3 = 0 olduğu zaman, üstteki multipleksır yetkilendirilir. S2, S1, S0 seçici girişleri, üstteki multipleksır girişlerinden hangisinin Q çıkışında görüleceğini belirler. S = 1 durumunda ise, alttaki multipleksır yetkilendirilir ve S2, S1, S0 seçici girişleri ile alttaki multipleksırın veri girişlerinden birisinin Q çıkışında görülmesi sağlanır.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 31
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 32
Doç. Dr. Orhan ER
. BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)

## Slide 33
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER

## Slide 34
Doç. Dr. Orhan ER
3. Çoklayıcılar - Veri Seçiciler (Multiplexers - Data Selectors)
Aynı entegrenin içerisinde iki veya daha fazla sayıda çoklayıcı bulunduğunda, çoklayıcılara ait seçme ve yetkilendirme girişleri çoklayıcının tamamı için ortak kullanılabilir.
74157 entegresinde dört adet iki girişli çoklayıcı bulunur. Bu çoklayıcılar iki adet 4 girişli çoklayıcı olarak kullanılabilirler. Entegrenin 4 girişli çoklayıcı olarak kullanılması durumunda, çoklayıcının tamamındaki iki hattan birisini seçmek için bir adet ‘S’ seçme hattı yeterli olur. E' yetkilendirme girişi çoklayıcıyı E=0 olduğu zaman yetkilendirir.
Çoklayıcıların yetkilendirilmesi ve S=0 olması ile A girişlerinden birisi çıkışa bağlanır. S=1 olduğunda ise, B girişlerinden birisi çıkışa ulaşır.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 35
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER

## Slide 36
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
Örnek: Tabloda çıkışın ‘1’ olmasının istendiği durumlar belirlenir. Girişler doğrudan seçme girişlerine uygulanırken,
çıkışın ‘1’ olmasının istendiği durumlar
(D1, D2, D5, D6) +Vcc’ye,
çıkışın ‘0’ olmasının istendiği durumlar ise
(D0, D3, D4, D7) şaseye bağlanır.

## Slide 37
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
Tek bir girişten aldığı bilgileri, her bir çeşit giriş bilgisi farklı çıkışta olacak şekilde dağıtım yapan devrelere, ‘Azlayıcı / Veri dağıtıcı devreler’ (Demultiplexer / Data Distributor) ismi verilir.
Multiplexer’ın yaptığı işlemin tersini yapan bu devrede seçici girişlerin değeri, girişverilerinin hangi çıkışa gönderileceğini belirler.
Özet olarak; ‘demultiplexer devresi, tek bir kaynaktan gelen bilgileri seçme girişleri yardımıyla ayırarak, N çıkış hattından birisine gönderen çok konumlu bir anahtardır’ denebilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 38
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER

## Slide 39
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
Şekildeki devrede, tek bir girişten uygulanan bilgiyi seçme girişi yardımıyla iki çıkıştan birisine yönlendiren demultiplexer lojik şeması görülmektedir. Seçme girişinin ‘0’ yapılması durumunda D1 kapısı aktif olup veri girişindeki bilgiyi Q0 çıkışına aktarırken, seçme girişinin ‘1’ olması durumunda veri girişindeki bilgi D1 kapısı üzerinden Q1 çıkışına aktarılır.
1x8 demultiplexer devresinde tek bir hattan gelen giriş verisi, seçme girişlerinin değerlerine göre 8 adet çıkıştan birisine yönlendirilir. Girişin hangi çıkışa doğru yönlendirileceğine, seçme girişlerinin kombinasyonuna göre karar verilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 40
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 41
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
‘1 hattan 8 hatta demultipleksır’ olarak isimlendirilen ve 1 hattan gelen giriş verilerini, 8 farklı çıkıştan birisine yerleştiren demultiplexer devresi lojik şeması görülmektedir. Seçme girişlerinin her bir kombinasyonunda, ‘VE’ kapılarından birisi yetkilendirilir ve girişteki verinin çıkışa aktarılması sağlanır.
Örneğin, S2S1S0 = 000 durumunda yalnızca 0 nolu ‘VE’ kapısı yetkilendirilirken, S2S1S0 =011’de 3 nolu ‘VE’ kapısı yetkilendirilir. Şekilde görülen demultiplexer devresi, 3 hattan 8 hatta kod çözücü devresine çok benzer. Yalnızca, kapılara ‘I’ giriş olarak dördüncü bir giriş eklenmiştir. Bununla beraber, birçok kod çözücü entegresi, kod çözücü devrelerine fazladan bir giriş olarak eklenen yetkilendirme girişine sahiptir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 42
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
Bu durumda; kod çözücü devredeki yetkilendirme girişi demultiplexer’deki ‘I’ veri girişi ve kod çözücünün A, B, C girişleri de demultiplexer’deki seçici girişler olarak kullanılırsa, kod çözücü entegrelerin demultipleksır olarak kullanılabileceği sonucu ortaya çıkar.
Entegre devre üreticileri ürettikleri bu tip malzemeleri, ‘kod çözücü / demultiplexer’ olarak adlandırmakta ve eleman kullanıcı tarafından isteğe uygun olarak kullanılmaktadır.
Örneğin, 74LS138 entegresi hem 8’de 1 kod çözücü olarak, hem de 1x8 demultiplexer olarak kullanılabilir. Entegredeki E1 yetkilendirme girişi I veri girişi olarak kullanılırken, diğer iki yetkilendirme girişi aktif konum alacak şekilde bağlanır.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 43
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER

## Slide 44
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
Entegre demultiplexer olarak kullanılırken, A2A1A0 girişleri seçme girişleri olarak kullanılır. Örneğin, seçme girişlerinin 000 olduğu bir durumda yalnızca Q0 çıkışı aktif olurken, diğerleri ‘1’ değerini alır. Q0 çıkışı E1’in ‘0’ değerini almasıyla ‘0’, E1’in ‘1’ olması durumunda ‘1’ olur. Diğer bir deyişle, Q0 çıkışı E1'in aldığı değeri takip ederken (I girişinde olduğu gibi), diğer çıkışlar ‘1’ konumunda bulunur.
Aynı şekilde, A2A1A0 seçici girişlerine farklı bir kombinasyon uygulandığında ilgili çıkış I veri girişinin aldığı değeri takip eder. Şekilde, seçici girişlerin A2A1A0=000 değerine sahip olması durumunda Q0 çıkışının I(E) girişi ile ilişkisi görülmektedir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 45
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 46
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
1. Demultiplexer Uygulamaları
Demultiplexer devreleri, tek bir verinin farklı yerlerde kullanılmasını sağlayacak uygulamalar yanında, multiplexer ile birlikte sistemleri basitleştirmek amacıyla kullanılır. Bu kullanım alanlarını birer örnek ile detaylandıralım.
Tetikleme (Clock) Demultiplexer
Demultiplexer devresinin uygulama alanından birisi, tetikleme demultiplexer’dir. 74LS138 demultiplexer entegresiyle yapılabilen bu uygulamada, tekbir kaynaktan gelen tetikleme sinyali uygun olan çıkışa yönlendirilir. Örneğin, A2A1A0=100 durumunda tetikleme sinyali Q4’e doğru yönlendirilirken, başka bir seçme kombinasyonunda farklı bir çıkışa bağlı olan düzeneğe tetikleme sinyali sağlanır. Bu durumda, demultiplexer yardımıyla tek bir tetikleme sinyali çok sayıda düzenekte kullanılabilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 47
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
Güvenlik Görüntüleme Sistemi
Bir fabrikada kullanılan güvenlik görüntüleme sisteminde, çok sayıda kapıya bağlı olarak çalışan açık / kapalı anahtarlar bulunmaktadır. Her bir kapı ile bir anahtarın durumu kontrol edilmekte ve anahtarın durumu LED’ler ile görüntülenmektedir. LED’ler güvenlik biriminin bulunduğu uzak bir noktada görüntüleme paneline yerleştirilmiştir. Bu devreyi lojik elemanlar yardımıyla gerçekleştirelim.
8 kapının kullanıldığı güvenlik görüntüleme sistemi prensip şeması sonraki slaytta görülmektedir. Böyle bir uygulamada yapılacak işlem; her bir kapıdan gelen anahtardan, gösterge panelindeki ilgili LED’e bir hat çekmektir. Bu sistem çok sayıda kablo döşenmesini gerektirir. Uygulanması istenilen devrede bulunan iki birim arasında 8 adet kablo çekilmesi gerekmektedir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 48
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 49
Doç. Dr. Orhan ER
4. Azlayıcılar - Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers - Data Distributors)
Prensip şeması çizilen devrede, sekiz kapıda bulunan anahtarlar multiplexer için veri girişleridir. Kapılar açık olduğu zaman ‘1’ sinyali üretilirken, kapalı olduğu zaman ‘0’ üretilir. Kapıların durumuna göre bu bilgiler multiplexer girişinde gözükür. Mod 8 sayıcı, hem multiplexer hem de demultiplexer için seçici giriş sinyalleri üretir. Multiplexer devresi, girişlere bağlı kapılardan gelen sinyallerden birisini çıkışına aktarır. Bu çıkıştan alınan sinyal demultiplexer’in ‘I’ girişine uygulanır.
MOD 8 sayıcı çıkışından demultiplexer seçici girişlerine uygulanan sinyaller, I girişinden gelen bilgiyi çıkışlara bağlı olan LED’lere gönderir. Diğer bir deyişle, seri şekilde I girişine gelen bilgiler seçici girişler yardımıyla uygun olan çıkışa aktarılır. Kapılardan birisinin açık olması durumunda, ilgili LED flaş yaparak yanıp-söner. Flaş süresi tetikleme sinyalinin frekansını değiştirmek suretiyle ayarlanabilir.
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 50
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
‘Karşılaştırıcı devreleri’, farklı kaynaklardan gelen bilgileri karşılaştırmak amacıyla düzenlenen devreler olarak düşünebilir. Bileşik lojikte en çok kullanılan devrelerden olan toplayıcı ve çıkarıcı devreler ise, ‘Aritmetik İşlem Devreleri’ olarak isimlendirilir.
Karşılaştırıcı ve aritmetik işlem devreleri ‘Kıyaslama Devreleri’ veya ‘Aritmetik Mantık Birimi’ olarak tanımlanır. Diğer bir değişle, kıyaslama devreleri karşılaştırıcılar ve aritmetik lojik devrelerine genelde verilen bir isimdir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 51
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
a. Karşılaştırıcılar
İki sayıyı karşılaştıran ve büyüklüklerini belirleyen bileşik devreler, ‘büyüklük karşılaştırıcı’ (magnitude comparator) olarak isimlendirilir. Karşılaştırma sonucu; A>B, A=B veya A<B’yi belirleyen üç konum ile belirlenir.
En yaygın kullanım yerleri Aritmetik Lojik devrelerdir. Karşılaştırıcı devreleri, girişleri aynı veya farklı iken çıkış veren kontrol devrelerinde ve ikili karşılaştırmanın kullanıldığı adres bulma devrelerinde kullanılır. En basit karşılaştırıcı devresi, tek bitlik A ve B sayılarının eşitlik durumunu karşılaştıran karşılaştırıcı devresidir. Bu devrede A=B durumunda çıkışlardan birisi ‘1’ olurken, A≠B durumunda diğeri ‘1’ olur
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 52
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
a. Karşılaştırıcılar
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 53
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
a. Karşılaştırıcılar
İki bitlik bilgiyi karşılaştıran ve A=B, A>B ve A<B çıkışlarını üreten devreyi tasarlayalım. Devrenin doğruluk tablosu oluşturulur ve çıkışı temsil eden fonksiyonlar yazılırsa, Şekildeki eşitlikler elde edilir. Elde edilen eşitlikleri temsil eden devrenin çizilmesi ile lojik devre oluşur.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 54
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
a. Karşılaştırıcılar
7485 entegresi, dört bitlik iki sayıyı karşılaştıran ve karşılaştırılan bitlerin durumuna göre çıkış oluşturan lojik elemandır. Entegre, karşılaştırılacak sayı girişleri ile birlikte çok sayıda entegrenin bir arada kullanılmasına imkan tanıyan karşılaştırma girişlerine sahiptir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler
Dört bitlik büyüklük karşılaştırıcı devresi, A girişlerine uygulanan A3A2A1A0 sayıları ile B girişlerine uygulanan B3B2B1B0 sayılarını karşılaştırır. Bütün bitlerde Ai ile Bi değerleri eşitse, iki sayı birbirine eşittir.

## Slide 55
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
a. Karşılaştırıcılar
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 56
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
a. Karşılaştırıcılar
Karşılaştırıcı devresine örnek olarak; Şekildeki fotokopi makinası kontrol devresini verebiliriz. 7485 entegresi kullanılarak oluşturulan devrede; çekilmek istenen fotokopi sayısını temsil eden değer ‘B’ girişine, çekilen fotokopileri sayan devrenin çıkışı ise ‘A’ girişine uygulanır.
İki sayı birbirine eşit oluncaya kadar A<B çıkışı ‘1’ olur ve fotokopi çekimi devam eder. A ve B girişlerindeki değerlerin aynı olması durumunda; ‘A=B’ çıkışı ‘1’ olur ve fotokopi çekim işlemi durur.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 57
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 58
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapan devrelere, ‘Aritmetik İşlem Devreleri’ denir. Bilgisayarlarda ve hesap makinalarında, temel işlemler toplama ve çıkartma işlemleridir. Çarpma işlemi; toplama işleminin tekrarlanması, bölme işlemi ise; çıkartma işleminin tekrarlanması ile yapılır. Bu nedenle toplayıcı ve çıkarıcı devrelerini detaylı olarak inceleyeceğiz.
1. Toplayıcı Devreleri (Adders)
Bilgisayarlar ve hesap makinaları, her biri çok sayıda bite sahip iki adet ikili sayıyı toplama işlemini gerçekleştirirler. En basit toplama işlemi dört olası temel işlemi içerir.
0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=10 (E=1, T=0)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 59
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
1. Toplayıcı Devreleri (Adders)
İlk üç işlemde tek basamaklı bir sayı elde edilirken, son işlemde ikinci basamak ortaya çıkar ve ikinci basamak ‘elde biti - E’ (C- carry bit) olarak isimlendirilir. İki biti toplayan devreler ‘yarım toplayıcı’ olarak, üç bitin toplamını yapan devreler ise ‘tam toplayıcı’ olarak isimlendirilir.
Yarım toplayıcı terimi, tam toplayıcıyı oluşturmak için iki tane yarım toplayıcı kullanılmasından ileri gelmektedir. Yarım ve tam toplayıcı tasarım prensiplerini açıkladıktan sonra toplayıcı uygulamalarını inceleyelim.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 60
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
1. Toplayıcı Devreleri (Adders)
i- Yarım Toplayıcı (Half Adder – HA)
Girişine uygulanan iki biti toplayıp, sonucu toplam (sum) ve elde (carry) şeklinde veren toplayıcı devresi, ‘yarım toplayıcı’ olarak isimlendirilir. Yarım toplayıcı devresi, doğruluk tablosundan elde edilen fonksiyonların lojik devresinin çizilmesi ile oluşturulur. Oluşan devrede, ‘Toplam’ ve ‘Elde’ değerlerini temsil eden iki çıkış bulunur.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 61
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
1. Toplayıcı Devreleri (Adders)
i- Yarım Toplayıcı (Half Adder – HA)
Yarım toplayıcı çıkışlarındaki sadeleştirilmiş fonksiyonlar,
S = A'B+AB' ve C = AB şeklinde elde edilir. Girişlerin A ve B, çıkışların S ve C değişkenleri ile ifade edildiği yarım toplayıcı devresi, bir ‘Özel-VEYA’ (EXOR) ve bir ‘VE’ kapısıyla oluşturulabilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 62
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
ii- Tam Toplayıcı (Full Adder - FA)
Üç adet Bir bitlik sayının toplamını gerçekleştiren ve sonucu S ve C olarak isimlendirilen iki çıkış hattında gösteren düzenek, ‘Tam Toplayıcı’ olarak isimlendirilir. Girişlerden ikisi toplanacak bitleri gösterirken, üçüncü giriş bir önceki düşük değerlikli basamaktan gelen eldeyi (carry) ifade etmek için kullanılır. Tam toplayıcı devresi tasarlamak için doğruluk tablosundan faydalanılabilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 63
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
ii- Tam Toplayıcı (Full Adder - FA)
Toplayıcı tasarımında, doğruluk tablosunda giriş değişkenlerinin alabileceği değerler sıralandıktan sonra, kombinasyonlarda bulunan ‘1’ değerleri Boolean kurallarına göre toplanıp, sonuçlar S ve Co kolonlarına yazılır. Devrede iki çıkış bulunduğundan, her bir çıkış için uygun olan değerleri içeren sütunlar oluşturulur ve sütunlardaki değerler Karnaugh haritalarına taşınır. Karnaugh haritalarından lojik eşitlikler elde edilir ve elde edilen eşitliklerin lojik şemaları çizilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 64
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
ii- Tam Toplayıcı (Full Adder - FA)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 65
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
ii- Tam Toplayıcı (Full Adder - FA)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 66
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
iii- Paralel Toplayıcı
Yarım ve tam toplayıcı işlemlerinde, tek bitlik sayıların toplamı işlemi açıklandı. Bununla beraber, her biri çok sayıda ikili basamak içeren iki sayının toplanması işlemini aynı anda yapan devrelere ihtiyaç vardır. Bilgisayarlarda ve hesap makinalarında çok sayıda bite sahip iki sayıyı aynı anda toplayan devreler ‘paralel toplayıcı’ olarak isimlendirilir.
Her biri beş bitlik iki sayıyı toplayan paralel toplayıcının blok şeması görülmektedir. Bu devrede toplama işlemi, en düşük basamaklı bilgilerin toplanması ile başlar.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 67
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
iii- Paralel Toplayıcı
En düşük değerli basamakta Co biti ‘0’ olduğundan; Ao ve Bo değerleri toplanarak S0 ve C0 çıkışlarına gönderilir. Bunun dışındaki basamakları toplamak için, Ai, Bi, Ci bitler toplanarak ilgili Si ve Ci çıkışlarında gösterilir. Ci çıkışındaki bilgi, bir sonraki yüksek basamak değerlikli bitlerin toplandığı FAi’nın Ci girişine uygulanır.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 68
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
iii- Paralel Toplayıcı
Sonuç olarak; her bir FA, girişlere uygulanan üç bitin (A, B ve C) toplamını yaparak, toplam sonucunu S ve C çıkışlarında gösterir. Örneğin, FA3 tam toplayıcı devresi A3, B3 ve C3 değerlerini toplayarak sonucu C4 ve S3 çıkışlarında gösterir.
Yapılan örnekte, beş bitlik iki sayının toplanması açıklandı. Günümüz bilgisayar sistemlerinde aynı anda toplanacak sayılar 8 ile 64 bit arasında değişmektedir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 69
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
iii- Paralel Toplayıcı
Pratikte tüm FA’lardaki toplama işlemi aynı anda yapıldığından, paralel toplayıcılar çok hızlı işlem yaparlar. Piyasada 7483, 74283, 74LS83A ve 74HC283 (CMOS) gibi farklı yapıda dört bitlik paralel toplayıcılar bulunmaktadır. 74LS283 tipi dört bitlik paralel toplayıcının fonksiyon şeması görülmektedir. Dört bitlik paralel toplayıcı iki adet dört bitlik girişe (A3,A2,A1,A0 ve B3,B2,B1,B0) ve en düşük basamaklı bit (LSB) için kullanılan Co girişine sahiptir. Çıkış olarak; dört adet toplam çıkışı (S3, S2, S1, S0) ile birlikte en yüksek basamaklı bitin elde çıkışı olan C4 bulunur.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 70
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 71
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 72
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
Lojik devrelerde yapılan ikinci temel işlem çıkarmadır. İki bitin çıkarmasını yapan devreye ‘yarım çıkarıcı’, üç bitin çıkarmasını yapan devreye ise ‘tam çıkarıcı’ devresi denir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 73
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
i- Yarım Çıkarıcı Devresi (Half Subtractor)
İki bitin çıkarması işlemini yapan çıkarıcı devresinde, iki giriş ve iki çıkış bulunur. Çıkışlardan birisi sayının farkını (difference-D), diğeri borç bitini (borrow-B) gösterir. İki bitin çıkarılması işleminde dört farklı durum oluşur:
0 – 0 = 0
1 – 0 = 1
1 – 1 = 0
0 – 1 = 1 ( Borç 1)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 74
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
i- Yarım Çıkarıcı Devresi (Half Subtractor)
A-B işleminde A<B olduğunu zaman ‘0–1’ işlemi oluşur ve bu durumda bir yüksek değerli basamaktan ‘1’ borç alınır. Borç çıkışı, doğruluk tablosunda ayrı bir sütün olarak gösterilir.
Yarım toplayıcı devresinde oluşan işlemlerin doğruluk tablosu ve doğruluk tablosuna göre oluşan fonksiyonlar sonraki slayttaki şekilde gösterilmektedir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 75
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
i- Yarım Çıkarıcı Devresi (Half Subtractor)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 76
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
i- Yarım Çıkarıcı Devresi (Half Subtractor)
A-B işleminde A<B olduğunu zaman ‘0–1’ işlemi oluşur ve bu durumda bir yüksek değerli basamaktan ‘1’ borç alınır. Borç çıkışı, doğruluk tablosunda ayrı bir sütün olarak gösterilir.
Yarım toplayıcı devresinde oluşan işlemlerin doğruluk tablosu ve doğruluk tablosuna göre oluşan fonksiyonlar sonraki slayttaki şekilde gösterilmektedir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 77
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 78
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
ii- Tam Çıkarıcı Devresi (Full Subtractor)
Daha düşük değerli basamak tarafından ‘1’ borç alınmış olabileceğini dikkate alarak iki biti birbirinden çıkaran bileşik devre, ‘tam çıkarıcı’ olarak isimlendirilir. Üç giriş ve iki çıkışa sahip tam çıkarıcı devresinde girişler; çıkarılan, çıkan ve borcu gösterirken, çıkışlardan biri farkı diğeri borcu gösterir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 79
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 80
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
ii- Tam Çıkarıcı Devresi (Full Subtractor)
Girişin üç adet olması nedeniyle, doğruluk tablosunda 8 farklı durum bulunur. Doğruluk tablosundaki A=B=0, C=1 durumu, C bitinin daha önce düşük basamak değerli kademeden ‘1’ borç alındığını gösterir. Doğruluk tablosu çıkış sütunlarındaki değerlerin Elde edilen eşitliklerden, ‘Fark’ sadeleştirilemese de, ‘Borç’ ifadesi sadeleştirilebilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 81
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
ii- Tam Çıkarıcı Devresi (Full Subtractor)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 82
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
iii- İki Yarım Çıkarıcı Kullanılarak Tam Çıkarıcı Elde Edilmesi :
İki yarım toplayıcı kullanılarak tam toplayıcı yapıldığı gibi, iki yarım çıkarıcı (H.S.) kullanılarak tam çıkarıcı oluşturulabilir. İki yarım çıkarıcı ile oluşturulan tam çıkarıcı devresinde, I. Yarım çıkarıcının ‘Fark’ çıkışı II. yarım çıkarıcının girişlerinden birisi olarak uygulanırken, C girişi ikinci yarım çıkarıcının diğer girişine uygulanır. İki yarım çıkarıcının ‘Borç’ çıkışları bir ‘VEYA’ kapısı ile birleştirilerek, tam çıkarıcı devresi ‘Borç’ çıkışı elde edilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 83
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 84
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
iv – Paralel Çıkarıcı devresi:
‘n’ bitlik iki adet ikili sayıyı çıkaran paralel çıkarıcı devresinde, paralel toplayıcılarda olduğu gibi ‘n’ sayıda tam çıkarıcı (F.S.) devresi kullanılır. Blok şema olarak gösterilen paralel çıkarıcılarda en sondaki borç çıkışı ‘1’ ise; çıkarmanın sunucunun pozitif, ‘0’ ise sonucun negatif olduğunu gösterir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 85
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
v- İki tümleyeni ile toplama ve çıkarma işlemi:
Birçok bilgisayar sistemi, negatif sayıları ifade etmek veya çıkarma işlemini gerçekleştirmek için ‘2 tümleyeni’ aritmetiğini kullanır. Negatif sayıları ifade etmek için 2 tümleyeni aritmetiği kullanılıyorsa, işaretli (- veya +) sayıların toplanması ve çıkarması işlemleri yalnızca toplama yolu ile gerçekleştirilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 86
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
v- İki tümleyeni ile toplama ve çıkarma işlemi:
Birçok bilgisayar sistemi, negatif sayıları ifade etmek veya çıkarma işlemini gerçekleştirmek için ‘2 tümleyeni’ aritmetiğini kullanır. Negatif sayıları ifade etmek için 2 tümleyeni aritmetiği kullanılıyorsa, işaretli (- veya +) sayıların toplanması ve çıkarması işlemleri yalnızca toplama yolu ile gerçekleştirilir.
Çıkarma işlemi için 2 tümleyen aritmetiği yöntemi kullanılması durumlarında, çıkan sayının 2 tümleyeni alınarak toplama işlemi yapılır. Örneğin, A-B işlemi yapılıyorsa, A sayısı olduğu gibi bırakılıp, B sayısının 2 tümleyeni alınır. Daha sonra, A sayısı ile tümleyeni alınan B sayısı toplanır ve iki sayı arasındaki fark toplayıcı çıkışından okunur.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 87
Doç. Dr. Orhan ER
5. Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri (Arithmetic Lojic Unit)
b. Aritmetik İşlem Devreleri
2. Çıkarıcı Devreleri (Subtractor Circuits)
vi- Çarpma İşlemi:
İkili sayılarda çarpma işlemi, onlu sayılardaki çarpma işlemi gibi yapılır. Bunun yanında, çarpma işleminin tekrarlanan toplama işlemleri ile yapılması mümkündür.
Çarpma işleminin tekrarlanan toplama işlemleri yöntemi ile yapılması 7485 ve benzeri entegrelerle gerçekleştirilebilir.
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 88
Doç. Dr. Orhan ER
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler

## Slide 89
Doç. Dr. Orhan ER
6. Aritmetik İşlemler ile İlgili Uygulamalar
Aritmetik işlemleri gerçekleştiren ve mikroişlemcilerin Aritmetik-Mantık Birimlerini (ALU) oluşturan devreler, farklı elemanlar kullanılarak değişik şekillerde gerçekleştirilebilir.
Paralel Toplayıcı (8 bit) Devresi (İki adet 7483 entegresi )
Dört Bitlik Sayıların Çarpılması (74LS284 entegresi)
Aritmetik Mantık Birimi Devreleri (74181 entegresi)
BİRLEŞİK MANTIK DEVRELERİ (COMBINATIONAL LOGIC)
Doç. Dr. Orhan ER
3. Kodlama İle İlgili Lojik Devreler